附表3-1.     佛山市水利工程文明工地资料考核评分表

（安全管理/施工单位）

| 序号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要检查项目 | 安全生产 责任制 | 1）未建立安全生产责任制，扣3分； 2）安全生产责任制未经责任人签字确认，扣3分； 3）未配备各工种安全技术操作规程，扣2～4分； 4）未按规定配备专职安全员，扣2～4分； 5）工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标，扣5分； 6）未制定安全生产资金保障制度，扣3分； 7）未编制安全资金使用计划或未按计划实施，扣2～4分； 8）未制定伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标，扣3分； 9）未进行安全责任目标分解，扣3分； 10）未建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度，扣3分； 11）未按考核制度对管理人员定期考核，扣2～5分； | 10 |  |  |
| 2 |  | 施工组织设计及 专项施工方案 | 1）施工组织设计中未制定安全技术措施，扣5分； 2）未进行重大安全风险源识别或其管控措施计划及落实不到位扣2-5分 3）危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案，扣5分； 4）未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证（查看编制审核及实施验收记录等），扣5分； 5）施工组织设计、专项施工方案未经审批，扣5分； 6）安全技术措施、专项施工方案无针对性或缺少设计计算，扣2～5分； 7）未按施工组织设计、专项施工方案组织实施，扣2～5分； | 10 |  |  |
| 3 |  | 安全技术交底 | 1）未进行书面安全技术交底，扣4分； 2）未按分部分项进行交底，扣5分； 3）交底文件内容不全面或针对性不强，扣2～5分； 4）交底文件未履行签字手续，扣4分； | 10 |  |  |
| 4 |  | 安全检查 | 1）未建立安全检查制度，扣3分； 2）无安全检查记录，扣5分； 3）未对超过一定规模危险性较大的分部分项工程进行日常检查，扣2分； 3）事故隐患排查及治理整改未做到定人、定时间、定措施，扣2～6分； 4）对重大事故隐患整改通知书所列项目未按期整改和复查，扣2～5分； | 10 |  |  |
| 5 |  | 安全教育 | 1）未建立安全教育培训制度，扣3分； 2）施工人员入场未进行三级安全教育培训和考核，扣5分； 3）未明确具体安全教育培训内容，扣2～5分； 4）变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教育，扣5分； 5）施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度教育培训和考核，每人扣2分； | 10 |  |  |
| 6 |  | 应急救援 | 1）未制定安全生产应急救援预案，扣5分； 2）未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员，扣2～5分； 3）未定期进行应急救援演练，扣5分； 4）未配置应急救援器材和设备，扣5分； | 10 |  |  |
| 小计 |  | 60 |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 7 | 一般项目 | 分包单 位管理 | 1）分包单位资质、资格、分包手续不全或失效，扣4分； 2）未签订安全生产协议书，扣3分； 3）分包合同、安全生产协议书，签字盖章手续不全，扣2～5分； 4）分包单位未按规定建立安全机构或未配备专职安全员，扣1～3分； | 8 |  |  |
| 8 |  | 持证上岗 | 1）未经培训从事施工、安全管理和特种作业，每人扣5分； 2）项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗，每人扣2分； | 10 |  |  |
| 9 |  | 生产安全 事故处理 | 1）生产安全事故未按规定报告，扣5分； 2）生产安全事故未按规定进行调查分析、制定防范措施，扣3分； 3）未依法为施工作业人员办理保险，扣3分； | 10 |  |  |
| 10 |  | 安全标志 | 1）主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志，扣2分； 2）未绘制现场安全标志布置图，扣3分； 3）未按部位和现场设施的变化调整安全标志设置，扣1～3分； 4）未设置重大危险源公示牌，扣3分； | 6 |  |  |
| 11 |  | 安全措施费用 | 1）未按要求做到：安全文明施工措施费单列，使用有计划并审批，有支付申请，并经监理确认，做到专款专用，相关台帐及申报安措费支付计量资料齐全。扣2-6分 | 6 |  |  |
| 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  | 100 |  |  |
| 注：1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数； 2、主要检查项目有一项不得分或主要检查项目小计得分不足60分的，检查评定表计零分； |

附表3-2.     佛山市水利工程文明工地资料考核评分表

（安全管理/监理单位）

| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 | 检查方法 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程建设强制标准 | 相关强制标准要求识别完整；标准适用正确；发现不符合强制标准时，有记录。 | 查阅相关制度文件和记录 | 15 |  |  |
| 2 | 人员和 制度 | 监理人员职责和权力、义务是否明确，监理人员是否实行全员安全责任制，安全监理人员、总监是否经过安全教育培训（证），安全监理工程师资质和能力是否能满足岗位的要求；监理规划和监理细则是否制定安全监理工作制度和工作程序；是否制定年度监理安全控制计划；是否建立安全审查和备案制度；是否将项目安全健康环境管理和文明施工策划要求分解到各责任主体；是否明确与落实各级防汛工作岗位责任制；安全法律、法规、技术标准、规范和操作规程等安全监理依据性资料是否满足工程监理的需要；检查施工单位相关安全规章制度和责任制情况。 | 查制度文件和资质证书、 培训记录等 | 15 |  |  |
| 3 | 措施方案审查 | 是否审查施工单位安全保证体系、安全监督管理体系；是否审查施工单位安全管理规章制度；是否审查施工单位项目经理、安监人员、特种作业人员资质；是否审查总包单位的分包单位资格；是否审查施工单位大、中型起重机械等特种设各的安全准用证、安装（拆除）资质证、操作许可证；是否对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查；是否对重大项目、重要工序、危险、特殊作业安全施工措施进行审查；是否审查重大事故应急救援预案；是否严格审查施工单位防洪组织体系及防洪措施落实情况。是否及时审查签认安措费申请。 | 查审查记录、专项施工方案措施的审批情况 | 20 |  |  |
| 4 | 现场 管理 | 是否严格督促各施工单位落实上级安全管理指示；是否对各施工单位的安全教育和培训进行有效的监督；发现安全事故隐患是否及时要求施工单位进行整改或者暂时停止施工，当施工单位拒绝整改或者停工时，是否及时向项目法人和当地水行政主管部门报告并采取相应措施；是否依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理；是否对重大、危险、特种作业实施旁站监理；是否按规定组织开展安全检查、检查和隐患处置是否实现闭环管理；是否建立事故档案，是否按规定进行事故的统计、报告和处理；是否按“四不放过”要求处理事故；是否按规定对施工单位进行安全考核、奖惩；是否对施工单位安全防护、文明措施费使用进行有效监督；是否审查工程渡汛方案；是否审查超标准洪水的防汛预案（包括洪水调度方案、工程措施、组织措施、物资储备及运输方案、人员转移方案）；工程形象面貌是否满足设计提出的汛前必须达到的工程形象面貌；工程区域防御局地暴雨、支沟洪水、泥石流、滑坡等灾害措施的落实情况；防汛物资和设备储备是否充足、可用、安全可靠、台帐明晰、专项保管。 | 查施工现场、查监理资料 | 20 |  |  |
| 5 | 监理例会制度 | 按期召开例会；会议记录完整；会议要求检查落实事项是否明确。 | 查阅会议记录和相关资料 | 10 |  |  |
| 6 | 执业 资格 | 执业资格符合规定；执业人员签字符合规定情况，现场监理到岗情况 | 查阅相关 签字记录 | 20 |  |  |
| 检查项目 合计 | 注：每项最多扣减分数不大于该项应得分数，合计分不小于0分。 |  | 100 |  |  |

附表3-3.     佛山市水利工程文明工地资料考核评分表

（安全管理/建设单位）

| 序号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要检查项目 | 安全生产责任制 | 1）未设置组织管理结构，扣5分； 2）未建立安全生产责任制，制度内容不健全，扣3~5分； 3）安全生产责任制未经责任人签字确认，扣3分； 4）未制定安全生产管理制度；扣5分； 5）未将安全作业环境及安全施工措施所需费用一次性存入规定的银行专项账户，扣3~5分； 6）未对施工场地工作人员进行安全教育，扣3~5分。 | 15 |  |  |
| 2 |  | 工程施工前期管理 | 1）未及时提供符合国家及行业有关规定的安全生产文明施工环境和条件，扣3~5分； 2)未对承包方及施工人员的安全管理资质及证书进行静态和动态审查，扣3~5分； 3)未与承包方签订安全协议，扣3~5分； 4)未签订廉政协议，扣5分； 5)未及时组织设计文件交底，向承包方提供与建设工程有关的真实、准确、齐全的原始资料，扣3~5分。 | 20 |  |  |
| 3 |  | 工程施工过程管理 | 1)未要求承包方根据工程具体情况对工程的危险源制定专门的管理措施，扣4~8分； 2)不遵守建设工程安全生产法律法规和强制性标准规定，压缩合同约定工期，扣3~5分； 3）未制定安全事故应急预案并进行有效演练，扣5～10分； 4）未定期开展安全文明施工检查，没有相关检查记录，扣3~5分； 5）未定期召开安全生产工作会议，扣3~5分； 6）未督导监理单位依法履行安全监理职责，扣3~5分。 | 15 |  |  |
| 4 |  | 材料、设备、劳保用品及施工机具管理 | 1）暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的材料、安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材，扣4~8 2)未督导承包方使用、租赁符合要求的运输车辆、安全防护用具、机械设备、消防设施和安全作业劳保用品，扣3~7分。 | 15 |  |  |
| 5 |  | 现场办公及现场资料 | 1)建设单位未指定驻工地代表，扣3~5分； 2)驻工地代表未定期到工地履行相关职责，2~4分； 3)现场管理资料不全或缺失，扣1~3分。 | 10 |  |  |
| 6 |  | 安措费支付 | 未按规定及时支付安措费或未足额及时支付安措费，扣5-15分 | 15 |  |  |
| 7 |  | 委托监测 | 深基坑施工未委托第三方监测，并按时提供相关监测数据，扣5-10分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  | 100 |  |  |

注：每项最多扣减分数不大于该项应得分数，合计分不小于0分。