附件1：

视频监控系统维护和保养服务招标需求

一、服务供应商须符合下列条件：①在中华人民共和国境内注册的法人，能独立承担民事责任。②服务供应商须有计算机系统集成三级或以上资质证书。

二、服务期：一年。

三、服务费：服务费最高招标控制价￥12万元(含税费）。投标报价不得高于招标控制价，否则视为无效投标。

四、服务内容：对高明富湾、禅城沙口水政执法点视频监控取证系统和水政执法船上的航行监控系统以及水政执法船视频会商系统共四个系统进行维护保养服务。

（一）高明富湾水政执法点远程视频监控系统

1、系统建成时间：2012年3月。

2、维护地点：高明区富湾省市水政联合执法点

# 3、维护范围

| 序号 | 设备 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监控系统管理平台 | 1套 |
| 2 | 一体化重型云台激光夜视+热成像系统 | 1套 |
| 3 | 低照度，高清红外一体化摄像机 | 11台 |
| 4 | 云台 | 4台 |
| 5 | 云台解码器 | 4台 |
| 6 | 报警主机 | 2台 |
| 7 | 对射探测器 | 10对 |
| 8 | 户外三鉴被动红外探测器 | 6个 |
| 9 | 报警喇叭 | 2个 |
| 10 | 设备供电线路维护 | 全系统 |
| 11 | 4芯室外单模光纤维护 | 500米 |
| 12 | 视频信号传输线路维护 | 11路 |
| 13 | 防盗报警系统线路维护 | 2路 |
| 14 | 8路视频光端机 | 1对 |
| 15 | 32寸液晶电视 | 2台 |
| 16 | 硬盘录像机 | 1台 |
| 17 | 2T硬盘 | 2个 |
| 18 | 防雷系统 | 12套 |
| 19 | 控制键盘 | 2个 |
| 20 | 监控电脑 | 1台 |

# 4、维护内容：

（1）一体化重型云台激光照明夜视系统：

- 检查防雷器是否有效，接地电阻是否小于等于10欧姆。防雷线路连接是否良好。裸露焊接处是否良好，有无锈迹需要处理。

- 检查安装的铁塔支架是否有生锈脱焊，螺丝是否牢固。

- 检查室外设备防水箱内设备是否运行良好及清洁摄像机护罩；

- 检查摄像机护罩密封情况，防水、防尘密封圈有无老化；（老化通知甲方及时更换）

- 清洁激光散热器及防尘网，及时添加散热油；

- 检查激光装置是否正常，激光变焦镜是否正常，（激光发生装置有使用时间寿命限制，达不到指定效果时，及时通知甲方更换）

- 检查全方位重装云台，定期添加云台润滑油；

- 定期对系统功能进行测试，包括：图像是否清晰，摄像机变焦是否正常，激光开关、透雾功能是否正常；

- 定期检查系统线路测试系统各项参数，包括：设备电压、电流、电阻、温度等。

（2）、其余安防设备：

- 检查监控管理平台运行是否正常；

- 检查摄像机图像是否清晰；

- 检查硬盘录像机运行状态是否正常，各摄像机是否按计划录像；

- 检查监控终端电脑运行是否正常；

- 检查室外设备防水箱内设备是否运行良好及清洁摄像机护罩；

- 检查安装的铁塔支架是否有生锈脱焊，螺丝是否牢固。

- 检查设备各项参数，包括：电压、电流、电阻、温度等；

- 检查云台、解码器运行是否正常，定期添加云台润滑油；

- 检查防雷器是否有效，接地电阻是否小于等于10欧姆。防雷线路连接是否良好。裸露焊接处是否良好，有无锈迹需要处理。

- 检查光纤线路，包括：光纤表皮是否完好，有无折弯，固定是否牢固等；

- 检查光端机工作是否正常；

- 检查视频线路，包括：视频线表皮是否完好，BNC接头有无锈蚀，线路固定是否牢固等；

- 检查各对射探测器、红外探测器及报警喇叭的有效性；

- 检查防盗主机运行是否正常；

- 检查防盗系统线路，包括：线路表皮是否完好，与设备连接的接头有无锈蚀，线路固定是否牢固等；

# 5、维护政策：

- 乙方每个月定期巡检一次，向甲方提交书面巡检报告；

- 乙方接到用户保障24小时内到达现场，48小时内解决故障；（特殊部件由于设备采购时间较长的原因除外），每次维护出具维护报告；

- 一体化重型云台激光夜视+热成像系统维护包含人力及辅材（如果设备损坏，乙方需判断故障及送修，维修费用可另行报价），其余安防设备维护包含人力及设备维修更换；

- 光纤线路如果遭遇自然灾害、人为或外物破坏时，不包含在维护范围之内。

6、备件

为保证系统设备正常运行，出现故障时能迅速修复，需要建立备件库。当有设备损坏时可先从备件库中取设备更换。备件库如下：

| 序号 | 设备 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低照度，高清红外一体化摄像机 | 4 | 套 |
| 2 | 云台 | 1 | 台 |
| 3 | 云台解码器 | 1 | 台 |
| 4 | 报警主机 | 1 | 台 |
| 5 | 对射探测器 | 3 | 对 |
| 6 | 户外三鉴被动红外探测器 | 2 | 个 |
| 7 | 报警喇叭 | 1 | 个 |
| 8 | 设备供电电源 | 1 | 台 |
| 9 | 8路视频光端机 | 1 | 台 |
| 10 | 硬盘录像机 | 1 | 台 |
| 11 | 2T硬盘 | 1 | 个 |
| 12 | 防雷器 | 4 | 个 |
| 13 | 控制键盘 | 1 | 个 |

（二）禅城沙口水政执法点远程视频监控系统

1、系统建成时间：2013年6月。

2、维护地点：禅城区沙口水政执法点（沙口水利枢纽管理站内）

# 3、维护范围

| 序号 | 设备 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双窗口夜视系统 | 1 | 套 |
| 2 | 热成像仪 | 1 | 台 |
| 3 | 专用控制键盘 | 2 | 台 |
| 4 | 三合一防雷器 | 1 | 个 |
| 5 | 单路光端机 | 1 | 对 |
| 6 | 一体化摄像机 | 2 | 台 |
| 7 | 红外摄像机 | 6 | 台 |
| 8 | 云台 | 2 | 台 |
| 9 | 红外灯 | 2 | 台 |
| 10 | 解码器 | 2 | 台 |
| 11 | 云台支架 | 2 | 套 |
| 12 | 摄像机支架 | 6 | 套 |
| 13 | 摄像机电源 | 2 | 个 |
| 14 | 集中供电电源 | 1 | 台 |
| 15 | 室外护罩 | 2 | 套 |
| 16 | 8路光端机 | 1 | 对 |
| 17 | 单路光端机 | 1 | 对 |
| 18 | 硬盘录像机 | 1 | 台 |
| 19 | 硬盘 | 3 | 个 |
| 20 | 监控电脑 | 1 | 台 |
| 21 | 监控专用液晶监视器 | 2 | 台 |
| 22 | 光纤收发器 | 2 | 对 |
| 23 | 交换机 | 1 | 台 |
| 24 | 三合一防雷器 | 6 | 个 |
| 25 | 二合一防雷器 | 14 | 个 |
| 26 | 对射探测器 | 4 | 对 |
| 27 | 防盗主机 | 1 | 台 |
| 28 | 报警喇叭 | 1 | 个 |
| 29 | 电池 | 1 | 个 |
| 30 | 光纤线路 | 1000 | 米 |

# 4、维护内容：

（1）一体化重型云台激光照明夜视系统：

- 检查防雷器是否有效，接地电阻是否小于等于10欧姆。防雷线路连接是否良好。裸露焊接处是否良好，有无锈迹需要处理。

- 检查安装的铁塔支架是否有生锈脱焊，螺丝是否牢固。

- 检查室外设备防水箱内设备是否运行良好及清洁摄像机护罩；

- 检查摄像机护罩密封情况，防水、防尘密封圈有无老化；

- 清洁激光散热器及防尘网，及时添加散热油；

- 检查激光装置是否正常，激光变焦镜是否正常；

- 检查全方位重装云台，定期添加云台润滑油；

- 定期对系统功能进行测试，包括：图像是否清晰，摄像机变焦是否正常，激光开关、透雾功能是否正常；

- 定期检查系统线路测试系统各项参数，包括：设备电压、电流、电阻、温度等。

（2）其余安防设备：

- 检查监控管理平台运行是否正常；

- 检查摄像机图像是否清晰；

- 检查硬盘录像机运行状态是否正常，各摄像机是否按计划录像；

- 检查监控终端电脑运行是否正常；

- 检查室外设备防水箱内设备是否运行良好及清洁摄像机护罩；

- 检查安装的铁塔支架是否有生锈脱焊，螺丝是否牢固。

- 检查设备各项参数，包括：电压、电流、电阻、温度等；

- 检查云台、解码器运行是否正常，定期添加云台润滑油；

- 检查防雷器是否有效，接地电阻是否小于等于10欧姆。防雷线路连接是否良好。裸露焊接处是否良好，有无锈迹需要处理。

- 检查光纤线路，包括：光纤表皮是否完好，有无折弯，固定是否牢固等；

- 检查光端机工作是否正常；

- 检查视频线路，包括：视频线表皮是否完好，BNC接头有无锈蚀，线路固定是否牢固等；

- 检查各对射探测器、红外探测器及报警喇叭的有效性；

- 检查防盗主机运行是否正常；

- 检查防盗系统线路，包括：线路表皮是否完好，与设备连接的接头有无锈蚀，线路固定是否牢固等；

# 5、维护政策：

- 乙方每个月定期巡检一次，向甲方书面提交巡检报告；

- 接到用户保障24小时内到达现场，48小时内解决故障；（特殊部件由于设备采购时间较长的原因除外），每次维护出具维护报告；

- 一体化重型云台激光夜视+热成像系统维护包含人力及辅材（如果设备损坏，乙方需判断故障及送修，维修费用可另行报价），其余安防设备维护包含人力及设备维修更换；

- 光纤线路如果遭遇自然灾害、人为或外物破坏时，不包含在维护范围之内。

6、备件

为保证系统设备正常运行，出现故障时能迅速修复，需要建立备件库。当有设备损坏时可先从备件库中取设备更换。备件库如下：

| 序号 | 设备 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用控制键盘 | 1 | 台 |
| 2 | 三合一防雷器 | 1 | 个 |
| 3 | 单路光端机 | 1 | 对 |
| 4 | 一体化摄像机 | 1 | 台 |
| 5 | 红外摄像机 | 2 | 台 |
| 6 | 云台 | 1 | 台 |
| 7 | 红外灯 | 1 | 台 |
| 8 | 解码器 | 1 | 台 |
| 9 | 云台支架 | 1 | 套 |
| 10 | 摄像机支架 | 1 | 套 |
| 11 | 摄像机电源 | 1 | 个 |
| 12 | 集中供电电源 | 1 | 台 |
| 13 | 8路光端机 | 1 | 对 |
| 14 | 单路光端机 | 1 | 对 |
| 15 | 硬盘录像机 | 1 | 台 |
| 16 | 硬盘2T | 1 | 个 |
| 17 | 监控专用液晶监视器 | 1 | 台 |
| 18 | 光纤收发器 | 1 | 对 |
| 19 | 交换机 | 1 | 台 |
| 20 | 三合一防雷器 | 2 | 个 |
| 21 | 二合一防雷器 | 4 | 个 |
| 22 | 对射探测器 | 1 | 对 |
| 23 | 防盗主机 | 1 | 台 |
| 24 | 报警喇叭 | 1 | 个 |
| 25 | 电池 | 1 | 个 |

（三）水政执法船上的航行监控系统

1、系统建成时间：2011年7月。

2、维护地点：高明区富湾省市水政联合执法点

# 3、维护范围：负责系统设备的定期维护、保养、检修及紧急故障处理工作，确保整个系统的正常运行。

# 4、维护内容：

# （1）检查监控管理平台运行是否正常；检查摄像机图像是否清晰；检查硬盘录像机运行状态是否正常，各摄像机是否按能有效录像；检查设备防水性能是否良好及清洁摄像机护罩；检查安装的支架是否有生锈脱焊，螺丝是否牢固；检查云台运行是否正常，定期添加云台润滑油；检查视频线表皮是否完好，BNC接头有无锈蚀，线路固定是否牢固等；

# （2）每月须对设备进行检测，并提交检测报告，确保运行正常。

# （3）系统如有故障需维修或更换配件的，所需费用另行结算。

（四）水政执法船视频会商系统

1、系统建成时间：2011年11月。

2、维护地点：高明区富湾省市水政联合执法点

# 3、维护范围：负责系统设备的定期维护、保养、检修及紧急故障处理工作，确保整个系统的正常运行。

# 4、维护内容：

（1）硬件检测：

  - 检测2套接收放大器是否运行正常；

  - 检测2套发射放大器是否运行正常；

（2）前端采集设备：

  - 检测软件系统是否运行正常；

  - 通信线路测试；

  - 定期巡检；

  - 外观护罩清洁，检查密封性能；

  - 前端专业清洁；

  - 前端系统测试；

  - 电源、控制、视频接点检查，避免缠绕和松动；

（3）总控端系统：

  - 软件系统是否运行正常；

  - 通信线路测试；

  - 定期巡检；

  - 外观专业清洁，例如：监视器：每季度屏幕外观清洁，采用专用镜头纸和屏幕清洗液。检查是否有着磁现象，进行消磁处理。

  - 电源、控制、视频接点检查，避免缠绕和松动。

（4）为系统传输视频图像使用联通3G网卡（4张卡，每张USIM卡5G/月）充值一年的使用期。

（5）每月须对设备进行检测，并提交检测报告，确保运行正常。

（6）系统如有故障需维修或更换配件的，所需费用另行结算。