附件1：佛山水务局2017年船舶维修保养和办理年检服务自行采购项目招标文件

### 一、项目名称

### 佛山水务局2017年船舶维修保养和办理年检服务

### 二、项目技术、服务要求

### 1、投标人须是中华人民共和国广东省境内合法注册的法人或其他组织，有船舶修理或建造经营范围。

### 2、投标人须具有独立税务登记证、机构代码证。

### 3、本项目不接受联合体投标。

### 4、本项目分两个子项，总招标控制价：￥28.0万元。其中子项一船艇机电设备性能检测服务费最高控制价为1.0万元；子项二“佛山水政001”执法船的维修保养和年检服务费最高控制价为27.0万元。

### 5、本项目拟于2017年9月4日下午3时在高明富湾水政执法点举行集中现场踏勘（答疑会），供投标人了解船只需维修和保养的详细项目、船只内部结构以及查阅船只设计图纸、船只相关证书资料。如需参加现场踏勘的投标人，可于9月4日上午12时前向采购联系人报名参加。

### 三、项目内容

### （一）船艇机电设备性能检测服务

### 1、检测项目

### （1）对推进主机进行例行性勘查。

### （2）对副机进行例行性检查勘查。

### （3） 对船艏锚机锚链轮的灵活性，锚机刹车装置进行例行性勘查。

### （4） 对操舵系统灵活性、自锁保护装置功能、工作压力、左右舵角对应是否一致进行例行性勘查。

### （5） 对主配屏、主开关、分路开关的合闸、脱扣功能及主配电线路的绝缘电阻状况进行例行性勘查。

### （6）对电池电压和电液比重进行例行性勘查。

### 2、检测服务费：该子项最高招标控制价为1.0万元。

### 3、检测服务要求：

### （1）自双方签定合同之日起2018年7月31日止，中标人每隔5个月对我局船艇（佛山水政001执法船、广东水政趸02船、水政01快艇、佛山水政05快艇）进行船舶机电设备性能检测服务，并提交书面检测报告。

### （2）中标人在接到我局遇到突发性故障通知后，必须第一时间响应并3小时内派出技术人员到达现场抢修。

### （3）中标人对各项目勘查工作做好书面记录，建立勘查机电设备设施的档案。

### （4）中标人每次到场勘查船上的设备，设备启动及操作由船上人员进行操作。

### （5）因中标人设备勘查人员操作不当等原因造成所属设备设施发生故障，由中标人承担对损坏设备设施无条件维修至正常运转，其费用由中标单位自负。

### 4、维修材料及维修劳务费的核算及支付：

### （1）中标人在和招标人签定合同后，定期派员或接到突发急修通知到高明富湾水政执法点勘查船舶的机电设备、设施，若确实需要维修换件的，所需人工费及零配件费用另行结算，费用由招标人负责。中标人须提供该次维修项目内容及费用清单（一式两份），并经双方两名以上在场工作人员签名确认。所有维修费用和更换零配件费用服务期届满后统一结算，中标人提供发票，招标方一次性将服务期内的维修费和更换零配件费用向中标人支付。

### （2）中标人维修设备、设施的质量保障按照国家有关部门颁发的最新标准执行，因维修质量做成的直接经济损失，由中标单位负责。

（二）“佛山水政001” 执法船维修保养和办理年检服务

1、维修保养和办理年检服务费：该子项最高招标控制价为27.0万元。

## 2、“佛山水政001” 执法船基本情况简介

## “佛山水政001” 执法船的一艘内河A级航区巡逻公务船，由珠海江龙船舶制造有限公司设计和建造，并于2011年7月交付使用。该船主船体为全电焊钢质结构，上层建筑采用玻璃纤维增强塑料制造。

## （1）本船基本参数

| 总长（米） | 型宽（米） | 型深（米） | 吃水（米） | 排水（吨） | 设计航速（节） | 续航力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.85 | 4.8 | 2.05 | 1.05 | 48.447 | 23 | 7小时 |

（2）主机：两台6HYM-WET型柴油机，马力为2×478KW/2150r/min。

（3） 副机：KOHLERCO/13EFOZD、KOHLERCO/28EFOZD

# 3、 “佛山水政001”船维修要求

## 投标人应具有与所承担任务范围和能力相适应的资质、资格，具有符合我国现行质量管理条例的质量管理体系。投标人在本项目的施工过程中应贯彻执行现行的国家法规、标准、行业标准以及双方商定的其他细节。

## （2）“佛山水政001”船进厂前试航：试航目的是使中标供应商掌握该船主要设备性能现状，明确维修重点，确保维修质量，为维修完工验收试航提供依据；试航由双方共同组织，中标供应商在试航后提交规范的试航报告。

## （3）船舶交接：“佛山水政001” 船进厂前及“完工检验”合格后的交接地点为：高明富湾执法点。

## （4）进厂维修日：最晚不能超过合同生效后5个工作日；进厂当日须进行航行试验。

## （5）质量控制：中标供应商要完善维修质量检验制度,对本维修需求的所有项目建立质量验收报告,确保维修重点环节和单项完工及时验收,验收工作必须通知采购人监修人员参加。

## （6）船体涂装防污漆前，须经船东方监修人员验收并同意后施工。

## （7）故障维修和备件更换要求：维修过程中，凡是工程量清单列明的设备维修保养项目，中标供应商就应该排除所修设备的全部故障，并更换所有故障损坏的部件，完全恢复设备性能（并不是只作一般的清洗、检查），且合同总价不变。所更换的材料、配件及油漆原料都必须选用与该船设计建造时同类型的原厂材料，不得采用旧物品或翻新的零部件。

## （8）主机的维修保养必须邀请持有6HYM-WET维修服务资质的人员施工。

## （9）验收须达到的要求：

a..船舶经维修后，须通过2017年年度检验并取得合法的《船舶检验证书》（本年度检验日期：2017年9月18日；需进行中间检验、坞内检验）。

### b.全船全部涂装着色符合船东方的规定要求。并要求表面光洁平滑。

### c.在标准排水量状态下，本船最大航速不小于23节；左右满舵转舵时间不大于30秒，舵令收、发准确；主机远程操控准确，监测运行参数正常；航行、监控系统和通信设备工作良好。

### d.左右主机最大工作转速达到2150 Rpm，机油温度、冷却淡水温度、最大排气温度应满足本机参数技术要求；主机工作时无杂音、无振动，油、水、气无泄漏，加、减速运转平稳，排烟正常；主机监控室和机旁仪表监测信号流畅准确，驾驶室主机转速监测数值误差不大于10 Rpm。

### e.二台主机的变速箱运转平稳，工作油温、油压正常，无杂音，无振动，无泄漏，接合平顺，分离彻底，正、倒车换档灵活准确；变速箱工作温度不大于75℃；离合器接合后工作压力不小于2.0Mpa，推力轴承工作温度不大于65℃。

### 4.8.6副机运行时转速稳定，满足额定转速1500 Rpm 。工作时无杂音、无振动，

### f.油、水、气无泄漏，运转平稳，排烟正常，各油、水温度和压力表指示准确；在额定负荷工况下：排气温度、淡水冷却温度、机油温度、机油压力各项参数满足本机技术要求；发电机工作温度正常，无振动、无杂音。

### g.舵机无泄漏，各工作压力表指示准确，最大舵角保护继电器工作可靠，舵工作时舵令收、发准确，转舵顺畅。

### h.锚机装置工作中无振动、无杂音，电动机无不正常发热；锚链整洁、长度标志清淅、准确。

### i.全船空调工作正常，制冷量达到设计要求，运转无异响，无漏水。

### j.消防及舱底水疏排水系统、日用淡、海水供水系统工作时无振动、无杂音，电机工作时无不正常发热，各系统管路和阀门无漏水、漏油、漏气等现象，各系统压力表指示准确。

### k.主配电板和充放电配电板动态绝缘电阻不小于0.5MΩ，静态绝缘不小于1MΩ，发电、配电等操纵稳定，各监测仪表和电器单元工作正常。

### l.全船电器工作正常，运行可靠，无杂音，电机、电缆、设备工作温度正常，对地绝缘不小于0.5 MΩ。

### m.全船报警系统处于正常监控状态，报警准确；综合内通、对外扩音系统正常；

### n.全船照明系统和应急照明系统工作正常，开关控制准确，应急照明自动转换稳定可靠；全船航行灯、信号灯开关控制稳定准确。

### o.会议室和驾驶室干净整洁。

### p.船容和其余舱室和通道干净整洁，机舱内无油渍、油污和积水。

### q.维修过程中,中标供应商必须及时组织对完工的维修项目进行单项验收。

### r.验收须提交报告如下：

### 1）《“佛山水政001” 船维修项目单项报验报告》；

### 2）《“佛山水政001” 船维修航行试验报告》；

### 3）《“佛山水政001” 船维修完工技术证明书》。

### 4）船舶检验证书

5）提交备品、配件、工具清单

- “佛山水政001”执法船维修和保养项目内容

1）油漆工程

a.船体水线以下清洁、花执、打磨，补底漆1度、连接漆1度、防污漆1度，统油防污漆1度。

b.水线以上至甲板下用清洁剂清洁。

c.露天甲板清洁、花执、打磨，补底漆2度、面漆1度。

d.清除原左右舷和驾驶室正前方的行业执法标识，重新按原尺寸粘贴行业执法标识。

e.机舱和舵舱的四周、天花、底部用清洁剂清洗及清理舱底污油水、杂物并涂面漆1度。

f.机舱和舵舱地台板用清洁剂清洗，涂漆2度。

g.机舱各管路、阀门按原色分色。

h.船舶内舱四周壁板、天花板、底部清洁、除锈、涂漆1度。（含粪便箱除锈、涂漆）。

i.船艉水密门左右位置部分玻璃钢起泡、脱落。需铲除原玻璃钢及油漆，重新用玻璃钢材料修补、打磨、喷漆。

- 船体工程

a.机舱楼梯踏板霉烂，需拆除原踏板并更换新铝质板。

b.拆出左右舷水密门翻新喷漆并更换水密胶条及把手活络。

c.更换船用水龙带一套（含接头）。

d.新配尼龙绳一条34mm*100米。

e.拆除已损坏的船艏舱盖和舵舱舱盖，重新用铝合金板新造舱盖并打磨、喷漆，新配不锈钢水密手柄8套及水密胶条。

f.新配10个船上灭火器送外检验、测量。

g.原甲板加油口焊接透气管路（弯型）。

h.在左舷甲板位置重新开加油注入口一个并新铺设相关加油管路（包含管路弯型及法兰、铜质注入头等配件），完工后须试压检验。

- 轮机项目工程

a.左右主机排气膨胀节重新包扎隔热材料。

b.拆装更换左主机排气管温度计1支。

c.拆装主机、付机、空调管路进水过滤器及格栅清洁、油漆。

d.检查正、倒车离合器片，输入、输出轴等磨损情况，更换摩擦片及修理包垫片。

e.检查测量各连接器传动部件磨损情况。

f.机油冷却器用金属清洗剂清洗并试压。

g.更换润滑油（船用专用润滑油40L）。

h.更换机油滤器。

i.齿轮箱低油压报警系统检修并试验。

j.拆装左右艉轴与齿轮箱连接急轮、紧固件。

k.拆装左右舵杆、舵叶

l.检查测量舵杆、更换密封装置。

m.拆装左右螺旋桨及抽出艉轴，并检查测量左右前后各轴承磨损情况。

n.左右螺旋桨测量螺距及静平衡试验（需提交相关报告）。

o.按原左右艉轴尺寸新造船用左右不锈钢艉轴并重新安装，须提交艉轴材质各项数据及CCS证书。

p.更换左右艉轴前后水油密封装置。

q.更换左右艉轴润滑油。

r.拆装左右海底阀门隔砂箱、清洁油漆。

s.拆检消防水泵，更换轴承、骨架水封及加注黄油、测量绝缘电阻。

- 电器项目工程

a.检测全船220V、24V绝缘电阻（含各种报警装置系统）。

b.检查、测试全船航行信号灯、警报灯等。

c.拆装更换楼梯侧水密开关一个（主甲板至二层甲板楼梯，铜质开关）。

d.原220V空调不锈钢水泵水压过低，拆装更换驾驶室空调水泵一台并更换相关进、出水管路。

e.原清水泵已损坏，拆装更换24V清水泵总成一台并更换相关连接管路。

f.拆检机舱左右排风机电机，测量绝缘电阻，更换轴承、清洁。

g.拆装更换左右主机启动电池两组（船用免维护电池 200A*4个）。

h.拆装更换应50A急蓄电池两个。

i.拆装更换船上直流变压器24V变13.8V一个。

j.拆装更换驾驶室（0-50V）总电箱电压表一个。

k.拆装更换驾驶室应急接线柱一个。

l.驾驶台通用报警板有漏电现象，需检查、测试。