# 项目建设方案

## 一、项目建设主要任务。

通过增加高清摄像机及可移动的大屏幕电视机结合省应急保障系统打造独立的应急保障系统，并将保障系统与现有会商系统连接，使现有会商系统的信号能通过高清电视机进行显示。

二、项目的建设内容

购置3个高清摄像机作为视频输入源，购置3台高清电视机作为显示，为现有视频矩阵增加输入、输出SDI板卡用于连接原有会商系统与三防应急保障系统。

| 序号 | 项目 | 型号参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清摄像机 | 成像器件：面积不小于1/2.8"，采用逐行扫描； 有效像素不小于214万像素； 清晰度支持1080p/60，1080p/50，1080p/30，1080p/25，1080i/60，1080i/50；720p/60，720p/50； 镜头不小于20x 光学变焦, 焦距范围不小于4.7 mm~94.0 mm； 水平视角范围不小于3.3°~59.5°； 支持宽动态开/关； 支持背光补偿开/关； 支持多种白平衡调节方式：自动/手动/室内/室外/触发； 支持曝光调节设置为：自动/手动/ AE优先, 曝光补偿, 背光补偿； 最低照度不高于0.03Lux； 视频输出支持 HD YPbPr HDMI HD-SDI SD Video ； 控制接口RS-232C(8-pin mini DIN)/RS-422(5-pin)/RS-485(2-pin) ； 控制协议自动识别控制协议(VISCA/PELCO)； 波特率自动识别波特率(2.4Kb/s,4.8Kb/s, 9.6 Kb/s, 38.4 Kb/s)。 | 台 | 3 |
| 2 | 高清电视机 | 不小于86吋高清电视，有效显示面积不少于：1860.5（H） x 1046.5（V）mm，下置端子不少于：网络端口*1，HDMI*2，RS232串口*1，RF（ATV+DTV）*1，VGA伴音/AV*1（二合一），VGA*1，前置端子不少于：HDMI/MHL*1（二合一），PC USB*1，Touch USB*1，TV USB*1，物理分辨率3840 x 2160（4K），10bit.真彩色（1.07G色） | 台 | 2 |
| 3 |  | 不小于55寸高清电视机，物理分辨率不低于1920x1080，刷新频率不低于60HZ，CPUCortex A7 x4，GPUMali450 x4，带HDMI高清数字接口、usb接口、网络接口、AV输入/输出端口 | 台 | 1 |
| 4 | 显示器 | 不小于27英寸PLS广视角LED背光液晶显示器，物理分辨率不低于1920*1080 （含壁挂挂架） | 台 | 5 |
| 5 | 电视机移动架 | 视频会议移动电视机落地支架，X型脚架，带刹车万向脚轮，含设备托盘，支持86寸以上高清电视。 | 台 | 2 |
| 6 | SDI板卡 | SDI-4路输入板卡,支持 SD-SDI、HD-SDI、3G-SDI 标准支持 1080p 高清视频； 符合 SMPTE424M、SMPTE292M、和 SMPTE259M 标准，支持热插拔。数据速率:270Mbps、1.485Gbps、2.97Gbps。（品牌为创凯（与现有视频矩阵品牌一致） | 块 | 1 |
| 7 |  | SDI-4路输出板卡，支持 SD-SDI、HD-SDI、3G-SDI 标准支持 1080p 高清视频； 符合 SMPTE424M、SMPTE292M、和 SMPTE259M 标准，支持热插拔。数据速率:270Mbps、1.485Gbps、2.97Gbps。（品牌为创凯（与现有视频矩阵品牌一致） | 块 | 1 |
| 8 | 无线AP | 企业级WIFI，内置智能天线双频2条流 802.11ac/n AP-FIT ，1个10/100/1000M以太网口，发射功率不低于：20dBm 。最高速率：1.167Gbps ,含POE供电模块 | 台 | 1 |
| 9 | 施工服务费 | 施工服务，含项目所需的网线、视频线等各种线缆及配件 | 项 | 1 |

# 三、项目的建设意义

以保障三防异地视频会商系统正常运行为目标，全面实现汛期会商系统的稳定运行，为三防水务提供全面、快捷、准确的信息，确保省市区会商工作的正常运行，为防洪防台风工作提供保障。

# 四、需符合的技术与规范

GB 2887-2000    计算机场地技术条件

ITU-T T.120     多媒体数据传输协议

ITU-T ANNEX Q   在视频会议中远端摄像机控制（FECC）规程。

ITU-T Q.931     基本呼叫控制协议

ITU-T H.450.1   通用功能协议

GB/T16858-1997  采用数据链路协议的视频会议远端摄像机控制规程

TD/T5032-2005    视频会议系统工程设计规范

YD5033-97        视频会议系统工程验收规范

- 其它

投标费用含设备安装调试及与现有视频会商系统对接、包括各连接线材及五金附件及工程施工中一切可预见或不可预见费用。